## Slide 1: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»
«Архитектуры ARM и x86»
Работа выполнена студентом группы ИВМ-24 Морозов А. А.
Преподаватель к. т. н., доцент Павлов Р. В.
ИНСТИТУТ «Информационные Технологии И Системы УПРАВЛЕНИЯ»
Кафедра вычислительных систем

## Slide 2: ARM и x86
Современные вычислительные системы базируются на двух основных подходах к архитектуре процессоров – ARM и x86.

## Slide 3: Основы работы микроЭВМ
Любая микропроцессорная система служит для обработки информации с целью получения требуемого результата

## Slide 4: Ранние годы ЭВМ
Первая электронная вычислительная машина (ЭВМ) ENIAC была создана в США в 1946 году для расчета баллистических таблиц. В ней использовалось 17468 электронных ламп и 1500 электромагнитных реле

## Slide 5: Машинный код
Машинный код – это низкоуровневый код, состоящий из двоичных инструкций, которые могут быть интерпретированы процессором и выполнены без дополнительных преобразований

## Slide 6: Ассемблер
Ассемблер был разработан как промежуточный шаг между машинным кодом и более высокоуровневыми языками программирования.

## Slide 7: Архитектура x86
Архитектура x86 была разработана компанией Intel в начале 1970-х годов. Первый процессор с архитектурой x86, Intel 8086, был выпущен в 1978 году, и с тех пор эта архитектура претерпела множество изменений и усовершенствований.

## Slide 8: CISC архитектура команд
Архитектура CISC (Complex Instruction Set Computing) относится к архитектуре процессора, в которой используется набор сложных инструкций, каждая из которых может выполнять несколько операций за один цикл.

## Slide 9: Особенности CISC
К особенностям CISC относят:
  Использование переменной длины команд;
  Работа напрямую с памятью;
  Небольшое количество регистров.

## Slide 10: Совместимость с предыдущими поколениями
С развитием архитектуры x86 появились новые расширения, такие как 32-битные и 64-битные режимы работы. Для обратной совместимости используются режимы Long mode и Legacy mode.

## Slide 11: Расширения для x86
Архитектура x86 прошла через множество улучшений и расширений. Наиболее значимым из них оказали:
  MMX (MultiMedia Extensions);
  SSE (Streaming SIMD Extensions);
  AVX (Advanced Vector Extensions).

## Slide 12: Архитектура ARM
Разработана в 1980-х годах британской компанией Acorn Computers и была ориентирована на создание высокопроизводительных, энергоэффективных процессоров, способных удовлетворять потребности быстро развивающегося рынка.

## Slide 13: RISC архитектура команд
RISC (Reduced Instruction Set Computer) – это архитектурная концепция, основная цель которой заключается в упрощении набора машинных команд для повышения производительности и уменьшения затрат на обработку инструкций.

## Slide 14: Особенности RISC архитектуры
К особенностям RISC относят:
  Регистровые окна и файл;
  Фиксированная длина команд;
  Конвейер команд.

## Slide 15: Регистровые окна
Регистровые окна состоят из 3 полей:
  - левое поле для входных значений;
  - среднее поле для локальных значений;
  - правое поле для выходных значений.

## Slide 16: Циклический буфер регистровых окон
Указатель смещается при каждом вызове вложенной функции, тем самым перекрывает концы регистровых окон

## Slide 17: Фиксированная длина команд
Все команды в RISC имеют одинаковую длину, обычно 32 бита, что существенно упрощает их обработку процессором (декодирование).

## Slide 18: Конвейер команд
Конвейер в позволяет выполнять процессору сразу несколько команд, значительно увеличивая его производительность. В RISC архитектуре конвейер выполняет намного проще и появился раньше чем в CISC.

## Slide 19: Порядок байтов
В ARM реализована поддержка сразу обоих порядков байтов, а в x86 только little-endian (младший байт по младшему адресу).

## Slide 20: ARM big.LITTLE
2 типа ядер:
  Большие ядра;
  Маленькие ядра.
3 способа управления ядрами:
  Heterogeneous Multi-Processing;
  Clustered switching;
  In-kernel switcher.

## Slide 21: Спасибо за внимание!
Презентацию подготовил студент группы ИВМ-24 Морозов А. А.